## Slide 1
Реальные и эффективные методы энергосбережения и снижения затрат на самые дорогостоящие коммунальные ресурсы (горячая воды и тепловая энергия)
Писарев Дмитрий Александрович
Представитель компании КОМОС в Мурманской области
СевТЭК-2018
Писарев Дмитрий Александрович
Представитель компании КОМОС в Мурманской области
СевТЭК-2018
Реальные и эффективные методы энергосбережения и снижения затрат на самые дорогостоящие коммунальные ресурсы (горячая воды и тепловая энергия)
12 ноября 2018 г.
г. Мурманск

## Slide 2: По данным Росстата, 80% эксплуатируемых МКД построены до 2000 г. К ним применялись устаревшие строительные нормы и правила (СНиП), которые не отвечают современным требованиям энергоэффективности. Усредненный «Типовой дом» в России потребляет на 70% больше тепловой энергии, чем аналогичный современный МКД , построенный в настоящее время, после принятия закона об энергосбережении.
Сроки окупаемости энергоэффективных мероприятий как ключевой фактор! (англ. Pay-Back Period) – период необходимый для того, чтобы доходы генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. При разумном подходе с учетом внедрения современных, экономичных (сроком окупаемости от 0.5 до 1 года), и прежде всего отечественных технологий можно достигнуть значительной экономии ТЭР до 40 % в сезон.
.

## Slide 3
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

## Slide 4: Проектирование централизованного отопления. Важный момент для понимания процессов регулирования ТЭ поступающей в МКД.
Расчет потребности МКД в тепле и соответственно расход теплоносителя проектируется исходя из самых неблагоприятных погодных условий – для минимальной отрицательной уличной температуры.
Исходя из этого РСО расчетно определяется температура воды в тепловой сети при минимуме температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя. Например, при -35° температура теплоносителя должна быть например 130/70 - для обеспечения в помещениях МКД минимальных температур по Сан.ПиН.
Вывод: для экономии средств в системах с постоянным расходом теплоносителя, в осенний и весенний период необходимо дополнительное плавное количественное регулирование систем ТС в зоне эксплутационной ответственности МКД.

## Slide 5: Методические указания УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госстроя России от 18.04.2001 г. № 81.
Выписка из МДК 1-01.2002. «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве»:
«Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании температурой теплоносителя (качественное регулирование), имеют недостатки по сравнению с системой регулирования подачей воды (количественное регулирование)…..При создании и реконструкции систем отопления нужно шире внедрять количественные методы регулирования систем…»

## Slide 6: Объективные реалии централизованного отопления в МКД. Важный для понимания процессов отопления момент.
Наиболее остро задача энергосбережения встаёт в осенне-весенний период, когда температура за окном колеблется от 0 до 10°С. Это сентябрь, октябрь, апрель и май. При относительно тёплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной, и возникает так называемая проблема «перетопа» (избытка теплоты). Помещение перегревается, потребитель чувствует дискомфорт и ему приходится жить с открытой форточкой, а энергия выбрасывается на улицу. К числу таких потребителей обычно относятся жители, находящиеся ближе всех к источнику теплоснабжения. Причиной «перетопов» является плохая регулировка системы теплоснабжения МКД и отсутствие автоматики.
РСО несут реальную ответственность в виде штрафов, а так же в виде отрицательных перерасчетов за поддержание нормативно - минимальных температур в жилых помещениях, поэтому параметры теплоносителя в теплоцентрали поддерживаются из расчета гарантированного обеспечения самых удаленных от котельной МКД. Именно УК со стороны собственников МКД - обязано настраивать систему отопления МКД с учетом требований энергоэффективности. .

## Slide 7: ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ («КОМОС-УЗЖ» УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЖИДКОСТНОЕ)

## Slide 8: ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА КОЛИЧЕСТВА РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
Регулятор непрерывно в автоматическом режиме корректирует количество тепловой энергии в объеме теплоносителя, поступающего в МКД. Это позволяет решить задачу и погодного регулирования, то есть добиться минимальных величин потребления сетевой воды и тепловой энергии необходимых для обеспечения соответствующих нормам Сан. Пин. температур внутреннего воздуха в обогреваемых зданиях, при непрерывном изменении окружающих факторов ветра и температуры окружающей среды.

## Slide 9: Для правильного подбора регулятора на Ваш объект, необходимо заполнить опросный лист.
Для подбора оборудования на конкретный Объект обязателен эскиз системы отопления и ГВС с указанием диаметра трубопроводов и основных договорных параметров поставки теплоносителя а так же основных параметров ОДПУ. Необходимо заполнить опросный лист и на его основании наши инженеры подберут необходимый регулирующий прибор или комплекс необходимого оборудования.

## Slide 10: Сайт компании http://www.groupkomos.ru/

## Slide 11: Спасибо за внимание!!!
Писарев Дмитрий Александрович –
представитель компании КОМОС в Мурманской области
+79217092073
E-mail: lovozer@mail.ru